## Slide 1: Organinių junginių tyrimo metodai
11 klasė
III gimnazijos klasė

## Slide 2: Pamokos tikslas
Suteikti mokiniams žinias ir supratimą apie distiliavimą, kolorimetriją, ekstrahavimą, plonasluoksnę chromatografiją
Atlikti praktikos darbus analizuojant pasirinktus organinių junginių išskirstymo metodus

## Slide 3: Pamokos planas
Distiliavimas:
  Distiliavimo klasifikavimas;
  Papraščiausias distiliavimo aparatas;
  Distiliavimo privalumai ir trūkumai.
Kolorimetrija:
  Kolorimetrijos veikimo principai;
  Kolorimetrijos privalumai ir trūkumai.
Ekstrahavimas:
  Ekstrahavimo komponentai ir veikimo principai;
  Ekstrahavimo privalumai ir trūkumai.
Pluonasluoksnė chromatografija:
  Plonasluoksnės chromatografijos veikimo principai;
  Plonasluoksnės chromatografijos privalumai ir trūkumai.

## Slide 4: Distiliavimas
Distiliavimas tai procesas, kuris naudojamas atskirti skysčius su skirtingomis virimo temperatūromis arba išskirti komponentus iš mišinio.
Šis procesas yra pagrindinis cheminių medžiagų valymo ir koncentravimo metodas.
Distiliavimas dažnai naudojamas alkoholio, naftos produktų, vandens ir kitų medžiagų gavimui arba valymui.

## Slide 5: Distiliavimo klasifikavimas
Paprastas distiliavimas
Frakcinis distiliavimas
Distiliavimas naudojant mažą slėgį - vakuuminis distiliavimas

## Slide 6: Distiliavimo aparatas mokykloje
Indai ir priemonės: laboratorinis stovas, Viurco kolba, termometras, kondensatorius (šaldytuvas) , alonžas, kūginė kolba, kaitinimo elementas
Aparato vaizdas:

## Slide 7: Distiliavimo privalumai:
Valymas ir išskyrimas: Distiliavimas leidžia atskirti skirtingų virimo temperatūrų medžiagas ir išskirti komponentus iš mišinio. Tai naudojama valyti ir gauti grynoms medžiagoms.
Medžiagų gavimas: Daugelis medžiagų, tokios kaip alkoholis, naftos produktai, vaistai, parfumerijos produktai ir daugelis kitų, yra gaminami naudojant distiliavimą.
Virusų naikinimas: Distiliavimas gali būti naudojamas vandens sterilizacijai, nes daugumą patogeninių bakterijų, virusų ir kitų mikroorganizmų žudo aukštos temperatūros režimas.
Kokybės kontrolė: Tai suteikia kontrolę medžiagos grynumo ir kokybės lygmeniu, nes distiliacijos procesas pašalina priemaišas ir nežymų užterštumą.

## Slide 8: Distiliavimo trūkumai
Energijos sąnaudos: Distiliavimas dažnai yra energijos išteklių intensyvus procesas, nes reikia šildyti medžiagą iki virimo temperatūros.
Laiko sąnaudos: Tai gali užtrukti ilgai, ypač jei reikia distiliuoti didelį kiekį medžiagos.
Ribotas naudojimas: Distiliavimas gali būti ribotas - tik mišinyje esančioms medžiagoms su skirtingomis virimo temperatūromis. Tai nėra efektyvus būdas atskirti mišinius, kuriuose komponentai turi panašias virimo temperatūras.
Aparatūros ir techninės priežiūros išlaidos: Tam, kad būtų galima atlikti distiliavimą, dažnai reikia brangios specialios įrangos ir reikalauja nuolatinės priežiūros.

## Slide 10: Kolorimetrija
Kolorimetrijos tyrimo metodas kurį naudoja norint nustatyti arba matuoti medžiagos koncentraciją tirpale pagal jo spalvą.
Kolorimetrija naudojama daugelyje skirtingų sričių, įskaitant chemiją, biochemiją, maisto pramonę, vandens analizę, farmaciją ir kitas mokslines sritis

## Slide 12: Kolorimetro (aparato) veikimo principai (1)
Šviesos šaltinis spinduliuoja šviesą pro mėginio talpą, kuriame yra tirpalo, kurio koncentraciją norime matuoti.
Tirpalo sudedamosios dalys sugeria arba išspinduliuoja tam tikras šviesos srautus, priklausomai nuo jų koncentracijos.
Iš šviesos šaltinio sklindančiai šviesai praeinant per mėginio talpą, ji patenka į monochromatorių arba per filtrą, kuris išskirtų tam tikrą šviesos diapazono dalį.

## Slide 13: Kolorimetro (aparato) veikimo principai (2)
Šviesa, kuri praeina per mėginio talpą, patenka į fotodetektorių, kuris registruoja jos intensyvumą.
Fotodetektorius pateikia signalą į elektroninį įrenginį, kuris gali būti apdorojamas kompiuteriu.
Kompiuteris palygina gautą signalą su kalibravimo kreive ir apskaičiuoja medžiagos koncentraciją mėginyje.

## Slide 14: Kolorimetrijos privalumai
Paprastumas ir greitis: Kolorimetrija yra greitas ir paprastas būdas nustatyti medžiagos koncentraciją tirpale. Tai nereikalauja sudėtingos įrangos ar specialių techninių įgūdžių.
Jautrumas: Kolorimetrija gali būti labai jautrus metodas, leidžiantis aptikti mažas medžiagų koncentracijas, ypač jei medžiaga turi ryškią spalvą arba tai susiję su reakcijomis, kurios sukelia ryškius produktus.
Pritaikymas įvairiose srityse: Kolorimetrija naudojama įvairiose srityse, įskaitant maisto pramonę, biochemiją, vandens analizę, farmaciją ir kt. Tai plačiai naudojamas metodas, kuris tinka daugeliui medžiagų.
Mažos medžiagų kiekio reikalingumas: Daugelis kolorimetrijos testų gali būti atlikti naudojant nedidelius kiekius medžiagos, kas yra svarbu, jei medžiaga brangi arba ribotai prieinama.

## Slide 15: Kolorimetrijos trūkumai
Ryškumo ir spalvos jautrumas: Kolorimetrija priklauso nuo medžiagos spalvos, todėl ji yra labiau tinkama medžiagoms su ryškia spalva. Neaiškios spalvos medžiagos gali reikalauti papildomų cheminių reakcijų arba pridėtinės analitinės įrangos naudojimo.
Kalibravimas: Kolorimetrija reikalauja, kad būtų sukurtas kalibravimo grafikas, kuriame nustatoma ryškumo ar spalvos priklausomybė nuo medžiagos koncentracijos.
Interferencija: Kolorimetrijos rezultatus gali paveikti interferencija nuo kitų medžiagų, esančių tirtame tirpale. Šiuos veiksnius reikia atidžiai kontroliuoti arba kompensuoti.

## Slide 16: Ekstrahavimas
Ekstrahavimas tai procesas, kuriuo siekiama išskirti arba atskirti tam tikras medžiagas iš mišinio naudojant tirpiklį
Tai yra plačiai naudojamas metodas laboratoriniuose tyrimuose, pramonėje, farmacijoje, maisto pramonėje ir kitose srityse.
Pagrindinis ekstrahavimo principas yra tai, kad tam tikros medžiagos yra tirpstančios viename tirpiklyje, o kitos - ne.

## Slide 18: Ekstrahavimo komponentai ir veikimo principai (1)
Paruošimas: Pirmasis žingsnis yra paruošti mišinį, kurį norime išskirstyti. Mišinys gali būti kietas, skystas arba dujų fazėje. Jis gali apimti norimą medžiagą, kurios išskirti siekiame, ir kitas medžiagas, kurios gali būti tirtos kartu. Paruoštos medžiagos yra dedamos į ekstrahavimo aparatą.
Tirpiklio panaudojimas: Antrasis žingsnis panaudoti tirpiklius mišiniu. Tirpiklis pasirenkamas atsižvelgiant į jo gebėjimą ištirpti tam tikras medžiagas mišinyje. Tirpiklis turi būti pasirinktas taip, kad jis būtų geras tirpiklis norimai išanalizuoti medžiagai, bet kad jis negalėtų ištirptinti visų kitų medžiagų mišinyje.

## Slide 19: Ekstrahavimo komponentai ir veikimo principai (2)
Ekstrahavimas: Ekstrahavimo proceso metu tirpiklis praeina per mišinį ir ištirpina norimą medžiagą iš mišinio. Norima medžiaga tirpsta tirpiklyje ir praeina su juo. Kitaip sakant, ji perkelia iš vienos fazės į kitą.
Atskyrimas: Po to, kai ekstrahavimas yra baigtas, susidariusi medžiaga yra atskiriama nuo tirpiklio ir kitų komponentų mišinyje. Tai gali būti atliekama daugeliu būdų, priklausomai nuo medžiagų ir ekstrahavimo sąlygų. Pavyzdžiui, galima naudoti filtravimą, garinimą arba kitus mechaninius arba cheminius metodus atskirti medžiagas.
Tirpiklio perdirbimas arba atkūrimas: Dažnai po ekstrahavimo tirpiklis yra perdirbamas arba atkuriamas, kad jis būtų naudojamas kituose ekstrahavimo procesuose. Tai yra ekonominiška ir ekologiška.

## Slide 20: Ekstrahavimo privalumai
Medžiagų išskyrimas: Ekstrahavimas leidžia išskirti norimą medžiagą iš mišinio, kuris gali būti sudėtingas arba turėti daug kitų komponentų.
Valymas: Tai gali būti naudojama valyti medžiagas nuo priemaišų.
Medžiagų koncentracijos padidinimas: Ekstrahavimas gali būti naudojamas padidinti norimos medžiagos koncentraciją tirpale, kuris yra svarbus tam tikruose procesuose, pvz., gamybos srityje.
Pritaikymas įvairiose srityse: Tai yra plačiai naudojamas procesas ir yra tinkamas naudoti chemijoje, farmacijoje, maisto pramonėje, aplinkos moksluose ir kitose srityse.

## Slide 21: Ekstrahavimo trūkumai
Energijos sąnaudos: Kai kuriais atvejais ekstrahavimo procesai gali reikalauti didelių energijos sąnaudų, ypač jei reikia šildyti ar atvėsinti tirpalą.
Laiko sąnaudos: Ekstrahavimas gali užtrukti ilgai, ypač jei norite išgryninti mažas kiekius medžiagos iš didelių mišinių.
Tirpiklių saugumas: Naudojant organinius tirpiklius, reikia atsižvelgti į jų saugumą ir galimą aplinkos pavojų.
Tirpiklių atliekos: Tirpikliai gali tapti atliekomis, kurias reikia tinkimai tvarkyti ir perdirbti.
Specifiniai reikalavimai: Kiekvienas ekstrahavimo atvejis gali turėti specifinius reikalavimus dėl tirpiklių pasirinkimo, ekstrahavimo sąlygų ir kitų faktorių, todėl reikia atidžiai projektuoti kiekvieną procesą.

## Slide 22: Plonasluoksnė chromatografija
Plonasluoksnė chromatografija (anglų kalba - Thin-Layer Chromatography arba TLC) yra analitikos ir atskyrimo metodas, naudojamas norint atskirti ir nustatyti medžiagas iš mišinio pagal jų migraciją per ploną sluoksnį, kuris yra uždėtas ant inertenės pagrindo plokštelės.
Šis metodas yra dažnai naudojamas laboratoriniuose tyrimuose, kai reikia atskirti ir identifikuoti medžiagas, kontroliuoti produktų kokybę arba atlikti kitus cheminius tyrimus.

## Slide 26: Plonasluoksnės chromatografijos veikimo principai (1)
Paruošimas: Paruošiama plona ir vienalytė danga
Mėginio analizavimo pradžia: Mėginys, kuriame yra norimų medžiagų, yra uždedamas ant plonos sluoksnio dangos tam tikroje vietoje. Tai paprastai daroma naudojant mikropipetus arba kitus įrankius.
Tirpiklis: Tirpiklis yra medžiaga, kuri juda per ploną sluoksnį ir "tempia" medžiagas su juo. Tirpiklis pasirenkamas taip, kad būtų tinkamas atskirti konkrečias medžiagas, atsižvelgiant į jų tirpimo savybes. Jei norite atskirti polines medžiagas, dažnai naudojamas nepolinis tirpiklis ir atvirkščiai.

## Slide 27: Plonasluoksnės chromatografijos veikimo principai (2)
Atskirties rezultatas: Medžiagos atskirtos pagal jų elgesį ploną sluoksnį dangoje. Po tam tikro laiko, kai tirpiklis pasiekia plonos sluoksnio galo, plokštelė yra pašalinama, ir medžiagos, kurios buvo atskirtos, yra matomos kaip atskiri skyriai arba dėmės ant plokštelės.
Identifikavimas: Norint nustatyti atskirtas medžiagas, galima naudoti detektorių, kuris gali nustatyti jų buvimą pagal jų savybes (pvz., fluorescenciją) arba vizualiai palyginti su žinomomis kontrolinėmis medžiagomis. Taip galima identifikuoti atskirtas medžiagas.

## Slide 28: Plonasluoksnės chromatografijos privalumai:
Greitis: TLC yra greita analizės technika, kuri leidžia atskirti medžiagas mišinyje per trumpą laiką. Tai ypač naudinga laboratoriniuose tyrimuose, kai reikia greitai gauti rezultatus.
Pigumas: Plonosluoksnės chromatografijos medžiagos, tokios kaip plonosluoksnės plokštelės ir tirpikliai, yra palyginti pigios ir lengvai prieinamos.
Paprastumas: Technika yra paprasta ir nereikalauja brangių ar sudėtingų įrangos ar prietaisų. Ji gali būti naudojama ir mokymo tikslais, ir praktiniais tikslais laboratoriniuose tyrimuose.
Griežtas atskyrimas: TLC gali efektyviai atskirti medžiagas, kurios turi skirtingas polines arba nepolines savybes.
Mažos medžiagų sąnaudos: Reikia tik mažų kiekių medžiagų, kad atliktumėte TLC analizę, todėl jis yra ekonomiškas.

## Slide 29: Plonasluoksnės chromatografijos trūkumai:
Mažesnis jautrumas: TLC yra mažiau jautri nei kitos chromatografijos technikos, pvz., aukšto slėgio skysčių chromatografija (HPLC) arba dujų chromatografija (GC). Ji negali aptikti labai mažų kiekių medžiagų.
Nedidelis tikslumas: Lyginant su kitomis chromatografijos technikomis, TLC gali būti mažiau tikslus. Tai dažnai naudojama kaip kokybės kontrolės arba preliminarios analizės technika.
Ribotos galimybės atskirti sudėtingas mišinyje medžiagas: Su labai sudėtingomis arba artimomis polarinėmis savybėmis turinčiomis medžiagomis TLC gali būti sudėtinga atskirti.
Ribota identifikacija: TLC gali padėti atskirti medžiagas, bet identifikavimas gali būti ribotas. Papildomi analizės metodai gali būti reikalingi identifikavimui.
Pagalbinės priemonės: Tam, kad gautumėte daugiau informacijos apie atskirtas medžiagas, dažnai reikalingos specialios medžiagos ir įranga, pvz., UV šviesos ar fluorescencijos detektoriai.

## Slide 30: Rekomendacijos pamokai
Pamoką reikėtų pradėti pateikiant šių organinių junginių išskirstymo metodų vaizdinę medžiagą;
Analizuoti kiekvieno iš išskirstymo būdų eigą, privalumus ir trūkumus.
Atlikti praktiškai 2-3 organinių junginių išskirstymo būdus.
Naudoti praktinėms veikloms R. Raudonio „Chemiko užrašai“ – 8 klasė– X tema, XII tema;
Naudoti praktinėms veikloms R. Raudonio „Chemiko užrašai“ – 9 klasė –VIII tema.

## Slide 31: Nuorodos distiliacijai stebėti:
1.Paprasta distiliacija https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=Distillation+apparatus&mid=FF671C08F01A408DEEFBFF671C08F01A408DEEFB&FORM=VRDGAR&ajaxhist=0
2. Frakcinė distiliacija
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=Distillation&mid=6C228B85D9D772E322166C228B85D9D772E32216&FORM=VRDGAR&ajaxhist=0

## Slide 32: Nuorodos kolorimetrijai stebėti:
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=colorimetry+definition&&mid=930B653B21FFF54A2FAB930B653B21FFF54A2FAB&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=colorimetry+definition&&mid=AB5742577DFC0DF53FC5AB5742577DFC0DF53FC5&&FORM=VRDGAR

## Slide 33: Nuorodos ekstrahavimui stebėti:
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=extraction+chemistry&&mid=BCCE1B95CB79C00E44A5BCCE1B95CB79C00E44A5&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=Liquid-Liquid+Extraction&&mid=294E1BF2306C21367740294E1BF2306C21367740&&FORM=VRDGAR

## Slide 34: Nuorodos plonasluoksnei chromatografijai stebėti:
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=thin-layer+chromatography&&mid=4D4D41E9E4A1F29DDDF54D4D41E9E4A1F29DDDF5&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=thin-layer+chromatography&&mid=4D4D41E9E4A1F29DDDF54D4D41E9E4A1F29DDDF5&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=Thin-layer+chromatography&&mid=8B032B460BF0B724C0A38B032B460BF0B724C0A3&&FORM=VRDGAR

## Slide 35: Nuorodos naudotos vaizdams (1)
https://pharmasciences.in/difference-between-thin-layer-and-paper-chromatography/
https://www.pustakaindo.co.id/pengertian-kromatografi/
https://stock.adobe.com/fr/search?k=tubes+%C3%A0+essais&as_campaign=ftmigration2&as_channel=dpcft&as_campclass=brand&as_source=ft_web&as_camptype=acquisition&as_audience=users&as_content=closure_tag-page&asset_id=191487293

## Slide 36: Nuorodos naudotos vaizdams (2)
https://www.tool.com/3-to-13-gallon-home-diy-alcohol-distiller
https://alembikas.lt/distiliavimo-aparatas/
https://brainly.in/question/8479097